Оцінка відповідності продукції вимогам

Технічного регламенту з електромагнітної сумісності

за модулем В “експертиза типу”

редакція 1

Сфера застосування

Цей документ пояснює застосування в Органі з оцінки відповідності/сертифікації НВКП “Стандарт-Сервіс” (далі – ООВ)  процедури оцінки відповідності продукції за модулем В “експертиза типу” вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності (Постанова КМУ №1077 від 16.12.2015) (далі ТР ЕМС).

Згідно модуля В ООВ виконує процедуру експертизи типу способом оцінки адекватності технічного проекту електричного обладнання (апаратури) шляхом експертизи технічної документації та підтвердних документів без дослідження зразка (моделі конструкції).

Подання Заявки

Подати Заявку на проведення експертизи типу відповідно до ТР ЕМС може виробник продукції, або його уповноважений представник (особа, що подає заявку до ООВ далі іменується – Клієнтом).

Заявку разом із комплектом технічної документації можна надіслати:

- на електронну пошту ООВ  office@standart-service.com.ua (рекомендований спосіб) або

- на адресу НВКП “Стандарт-Сервіс”: 76006, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Василя Симоненка 1.

Заявка повинна бути оформлена згідно Форми Заявки.

Технічна документація

Технічна документація, яка вимагається пунктом 3 Додатку 3 ТР ЕМС повинна бути надіслана в ООВ разом із Заявкою. Технічну документацію рекомендується надсилати в ООВ в електронному вигляді (як прикріплені файли на електронну пошту ООВ, представлена у вигляді посилання, за яким можна завантажити файли з технічною документацією, або передаватись на електронних носіях пам’яті).

Технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність обладнання застосовним вимогам ТР ЕМС.

Вся технічна документація повинна бути складена українською мовою. За згодою сторін технічна документація може надаватися іншою мовою.

Технічна документація, яка вимагається при проведенні експертизи типу обладнання вимогам ТР ЕМС (повинна містити належний аналіз та оцінку ризиків):

| Назва документа | Короткий опис |
| --- | --- |
| Загальний опис обладнання | технічні специфікації/datasheet, які містять загальні характеристики, технічні характеристики (діапазони частот, модуляції, робочий цикл, вихідна потужність тощо); Опис функцій пристрою, опис нормальної роботи пристрою, а також заяву виробника про всі умови передбачуваної експлуатації із огляду на суттєві вимоги додатку 1 ТР ЕМС, прогнозовані умови використання обладнання |
| Фотографії зовнішнього вигляду | фотографії або ілюстрації, що показують зовнішній вигляд, доступні для користувача елементи керування, маркування |
| Внутрішні фотографії | Фотографії, що показують внутрішнє компонування; всі плати наявні в обладнанні, їх взаємне розміщення та підключення) |
| Результати аналізу та оцінки ризику(ів) | аналіз можливих ризиків та демонстрація способів їх зменшення, до рівня, що відповідає основним вимогам. |
| Технічний проект | зокрема виробничі (технологічні) креслення і схеми компонентів, вузлової зборки, електричні схеми та інша подібна інформація |

Продовження

| Назва документа | Короткий опис |
| --- | --- |
| Блок- схема | Блок-схема, що показує частоту всіх випромінювачів (гетеродинів) в пристрої. Сигнальний шлях, частота та проміжні частоти повинні бути вказані в кожному блоці. |
| Описи та пояснення | описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування обладнання; |
| Список стандартів | список стандартів, застосованих повністю чи частково, включених до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності апаратури суттєвим вимогам, а в разі, коли зазначені стандарти не обладнання застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам, які визначені в Технічному регламенті, у тому числі список інших відповідних технічних специфікацій, що були застосовані. У разі часткового застосування стандартів, включених до переліку національних стандартів у технічній документації зазначаються їх частини, які були застосовані |
| Список використовуваних матеріалів | Список сировини, матеріалів, що використовувались для виробництва обладнання (при необхідності) |
| Результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень тощо | Зазвичай, це стосується випадків, коли не були застосовані гармонізовані стандарти із переліку стандартів до Технічного регламенту. В таких випадках слід дати пояснення того, які випробування та оцінювання були проведені та як були інтерпретовані наявні технічні дані та результати випробувань для визначення відповідності суттєвим вимогам. |
| Протоколи випробувань ЕМС * | Протокол випробувань з EMC, що підтверджують відповідність суттєвій вимозі ЕМС (п. 11). Протоколи випробувань повинні однозначно ідентифікувати пристрій (обладнання), до якого вони стосуються, щоб вони могли бути правильно пов'язані з відповідною Декларацією про відповідність. Протоколи випробувань повинні бути фактичними, звітувати про фактичний продукт, який підлягав випробуванням. Неперевірені варіанти не повинні бути зазначені у протоколі випробувань. Виробник повинен надати окреме обґрунтування для додаткових варіантів обладнання випробуваних частково або варіантів, які взагалі не випробовувались, у разі коли виробник хоче щоб нотифікований орган розглянув такі варіанти. Протоколи випробувань у яких містяться результати частково проведених випробувань не повинні містити заяв про повну відповідність обладнання стандарту. Якщо в гармонізованих стандартах не зазначено конкретні набори випробувань або вони не були застосовані в повному обсязі або були застосовані інші стандарти чи альтернативні методи випробувань, в |

Продовження

| Назва документа | Короткий опис |
| --- | --- |
|  | таких випадках методи випробувань повинні бути деталізовані та наводитись обґрунтуваннями їх відповідності основним вимогам. Протоколи випробувань повинні бути актуальними і оформлені на основі випробувань проведених не раніше ніж за рік від дати подачі Заявки на експертизу типу |
| Супровідна документація | Повинна містити: інформацію для користувачів та інструкції з експлуатації; керівництво користувача, інструкції щодо встановлення, налаштування та використання обладнання за призначенням; інформацію про будь-які особливі запобіжні заходи, яких необхідно вжити під час складання, монтажу, обслуговування або використання такого обладнання |
| Пояснення зв'язку між моделями | Якщо у заявці на проведення експертизи типу міститься типовий ряд, що складається з декількох моделей |
| Доручення | Якщо заявка подається уповноваженим представником, то повинно бути наявно доручення від виробника. |
| Додаткові документи, які необхідно надати до ООВ, якщо заявлене обладнання являється модифікацією обладнання, яке вже пройшло сертифікацію експертизи типу |
| Заявка щодо внесених змін до апаратної / програмної частини | Детальний опис розбіжностей між заявленим модифікованим обладнанням/ версією ПЗ та обладнанням, яке вже пройшло сертифікацію експертизи типу. |
| Раціональність відповідності | Технічне обґрунтування, чому результати випробувань залишаються придатними, дійсними та репрезентативними для сертифікованої версії. |
| * протоколи випробувань повинні містити фактичні результати проведених випробувань, а не тільки заяви „відповідає” чи „не відповідає” (PASS/FAIL). Оскільки, не у всіх виробників є заглушені екрановані камери, треба дуже обережно підходити до результатів випробувань по ЕМС і радіоканалу, які надає замовник. |

В залежності від класу і типу радіообладнання замовник може подати комплект документів у обсязі, погодженому з ООВ

Якщо документації, наданої в ООВ недостатньо для проведення експертизи типу, то ООВ робить запит до Клієнта з метою отримання додаткових документів, чи їх доповнення. У Клієнта є 30 днів, щоб надати потрібну документацію в ООВ. У протилежному випадку ООВ анулює заявку і повертає або знищує (за домовленістю) усі документи, отримані від Клієнта.

В цьому випадку клієнту виставляється рахунок (або робиться перерахунок) за фактично виконані роботи з аналізування технічної документації тощо. Також ООВ повідомляє про такі випадки контролюючим організаціям, а саме Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Адміністрацію Держспецзв’язку України та ін.

Після встановлення достатності наданої технічної документації, ООВ проводить експертизу технічної документації та підтвердних документи для оцінки адекватності технічного проекту обладнання вимогам ТР ЕМС.

ООВ складає звіт про оцінювання, в якому наводяться результати виконаної експертизи типу.

Сертифікат експертизи типу

Якщо заявлене обладнання відповідає вимогам ТР ЕМС, то ООВ видає Клієнту сертифікат експертизи типу.

У такому сертифікаті експертизи типу зазначається:

- найменування та адреса виробника,

- найменування та адреса уповноваженого представника (якщо він є Клієнтом)

- висновки дослідження, особливості застосовних вимог, охоплених експертизою,

- умови чинності сертифіката (якщо такі є) та

- дані, необхідні для ідентифікації оціненого типу обладнання.

До сертифіката експертизи типу можуть додаватися один чи більше додатків. У сертифікаті експертизи типу та додатках до нього повинна міститися вся відповідна інформація, яка дає змогу оцінювати відповідність виготовленого обладнання дослідженому типу та здійснювати контроль під час експлуатації.

Якщо у сертифікат необхідно внести зміни, які не впливають на відповідність обладнання вимогам ТР ЕМС (наприклад зміни у адресі компанії, назві продукту), то Клієнт може звернутися до ООВ з проханням оновлення сертифіката на підставі первинної оцінки

Якщо тип обладнання не відповідає застосовним вимогам ТР ЕМС, на відповідність якого проводилась експертиза типу, ООВ відмовляє у видачі сертифіката експертизи типу та повідомляє про це Клієнту з наданням докладного обґрунтування своєї відмови.

Ліцензійна угода

Після позитивних результатів проведення оцінки відповідності під час видачі сертифіката експертизи типу ООВ укладає із замовником Ліцензійну угоду. За умовами цієї Ліцензійної угоди замовник бере на себе зобов’язання інформувати ООВ про всі модифікації затвердженого типу, що можуть вплинути на відповідність апаратури суттєвим вимогам ТР ЕМС або на умови чинності сертифіката експертизи типу.

Такі модифікації потребують додаткового затвердження у формі доповнення до первинного сертифіката експертизи типу.

Якщо замовник не подав таку інформацію, а ООВ виявив невідповідність обладнання, то ООВ вправі скасувати виданий ним сертифікат експертизи типу і повідомити відповідні контролюючі організації (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Адміністрацію Держспецзв’язку України та ін.).

| Зареєстровано в ООВ | Керівнику ООВ НВКП „Стандарт-Сервіс” |
| --- | --- |
| „___” ___________ 20__ р. |  |
| за № __________ | Крокосу П.О. |
| ЗАЯВКА на проведення оцінки відповідності продукції вимогам ТР |
| 1. |
| (повна назва виробника/уповноваженої особи (резидента України) |
| повна адреса; контактний телефон, код ЄДРПОУ) |
| в особі |  |
| (посада керівника, його прізвище, ім’я, по батькові) |
| заявляє, що |  |
| (назва та позначення продукції; код ДКПП для вітчизняної або код УКТ ЗЕД для імпортної продукції) |
| виробництва |  |
| (назва виробника продукції, адреса виробника, місце виробництва, для вітчизняного – код ЄДРПОУ) |
| відповідає вимогам |  |
| (назви технічного/их/ регламенту/ів) |
| 2. Оцінку відповідності прошу провести за модулем |  |
| 3. Випробування проведені |  |
| (скорочена назва акредитованої випробувальної лабораторії/й, номер протоколу/ів випробувань) |
| 4. Сертифікати |  |
| (при наявності) |
| 5. Комплект документів: |
| документація щодо функціонування системи; загальний опис продукції; аналіз та оцінка ризиків; схеми елементів, складальних вузлів, принципові електричні схеми; описи та пояснення щодо креслень і схем, особливостей застосування продукції; протоколи випробувань; інші документи (за необхідності) |
| що є доказовою базою відповідності продукції вимогам технічних регламентів, зберігається в |
| (вказати місце зберігання) |
| 6. До | – | були/а/ направлені/а/ заявки/а/ на оцінку |
|  | (назва органу/ів/) |  |
| відповідності цієї продукції вимогам інших ТР |
| 7. Клієнт зобов`язується: |
| виконувати всі умови із оцінки відповідності; оплатити всі витрати за проведення експертизи документації; забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, що буде підтверджена результатами оцінки відповдності. |
| Клієнт гарантує, що не подавав заявку на оцінку відповідності цієї продукції вимогам зазначеного технічного регламенту до іншого призначеного органу. |
| Керівник підприємства |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) |  | (прізвище, ініціали) |
| Головний бухгалтер |  |  |  |  |
| (при наявності) |  | (підпис) |  | (прізвище, ініціали) |
| М.П. |  |  |  |  |
| (при наявності) |  |  |  |  |
|  |  |  | Дата заповнення: |  |
|  |  |  |  | (вказує клієнт) |

КЛІЄНТ ПРОІНФОРМОВАНИЙ При появі невдоволення неправомірними діями працівників ООВ чи претензій іншого характеру щодо роботи ООВ, пов’язаної з оцінкою відповідності продукції вимогам ТР, клієнт має право подати скаргу або апеляцію до ООВ НВКП „Стандарт-Сервіс”. КЛІЄНТ ЗАЯВЛЯЄ, що він 1 Ознайомлений з правилами та процедурами оцінки відповідності вимогам ТР та згоден дотримуватись вимог ООВ щодо оцінки відповідності 2 Зобов’язується – виконувати правила та процедури оцінки відповідності; – надавати всю необхідну інформацію та документи для проведення оцінки відповідності.

| (підпис) |  | (прізвище, ініціали керівника клієнта) |
| --- | --- | --- |